## Slide 1: FIR单元参考设计
杜伟韬 duweitao@cuc.edu.cn
广播电视数字化工程中心
中国传媒大学

## Slide 2: 内 容
设计需求
  时序、结构、重用和扩展
算法设计
  理论算法、标号/地址映射、定点策略
电路结构
  模块结构
  流水线设计
模块测试
  Modelsim仿真测试
  电路板运行结果测试
设计、验证不同参数的滤波器
  激励模式，样点的时间间隔
  不同的频响
  系数个数，数据字长

## Slide 3: 设计需求— 时序
数据驱动—使用使能信号控制数据I/O
  设N为系数个数
  计算时间为N个时钟+流水延迟数目
  完成计算后输出结果并等待下一个数据输入
  输入数据间隔可以任意，但必须不小于N个时钟

## Slide 4: 设计需求— 电路结构
使用单个乘法累加器（MAC）
使用单口ROM作为系数存储器
使用双口RAM作为数据存储器

## Slide 5: 设计需求—重用和扩展
抽头系数改动
  使用Matlab生成系数ROM
  系数个数的参数化配置
数据字长
  输入字长参数化，输出字长按最大值推算
作为脉动阵列拼接单元
  带有移出数据的接口
作为自适应滤波器的滤波执行单元
  替换系数ROM为双口RAM

## Slide 6: 扩展—并发计算的脉动滤波阵列
  级联单MAC的滤波器
  当前脉动单元的输入数据来自前级的移出数据
  构造累加链—级联累加器单元

## Slide 7: 扩展—自适应滤波器的滤波执行单元
替换系数ROM为双口RAM
外部电路提供写入数据、地址、使能信号
写入的系数和滤波器的输入数据之间，注意时序匹配关系
  注意避免破坏流水线
  例如第N个输入数据D(N)使用系数矢量C1进行滤波
  第N+1个输入数据D(N+1)使用系数矢量C2进行滤波
  则，C2的写入时序应当如何设置，才可以避免破坏D(N)滤波计算的正确性
  一种方案是使用乒乓系数RAM，仍需注意两片RAM的切换时序

## Slide 8: 算法设计—理论算法
原始公式
并发计算公式
  例如：2个乘法累加单元
  N个单元的情况类似

## Slide 9: 算法设计—标号/地址映射
原始公式
  为了避免数据RAM读写地址冲突，从最旧的数据开始读取冲突。令
  则
  k 为循环标号，x和c的括号中的数作为RAM/ROM 的地址
  地址序列是个有限域GF(N)，则有
  对于系数ROM，读取地址为N-1-k
  对于数据RAM
    读取地址为
    写入地址为

## Slide 10: 数据RAM读写地址举例
设有3个抽头系数
需保存3个历史数据
每次滤波计算，系数的读取顺序固定为 c(2), c(1), c(0)

## Slide 11: 算法设计—定点策略
字长参数的依赖关系
  D/M/O 由用户设定。

## Slide 12: 电路结构—读写控制器模块结构
右图为数据读写控制器电路的中间节点信号
其中省略了用于流水线对齐的D触发器
输入数据使能启动循环计数器
更新基地址寄存器
生成ROM读取地址
生成RAM的读写地址
标识出累加序列的起始 D_ST 和结尾 D_ED

## Slide 13: 电路结构—读写控制器流水线对齐
流水线的设计依据：
首先是必要流水：例如ROM的读数据和读地址之间，启动信号和D触发器之间：
然后是时序优化流水：例如为了提高fMAX，添加的D触发器

## Slide 14: 电路结构—读写控制器时序举例
设有3个抽头系数，需保存3个历史数据
每次滤波计算，系数的读取顺序固定为 c(2), c(1), c(0)，数据则从最旧的读到最新的
下图展示了数据的相对时间关系，以及数据RAM内容的变化，同种色调表示相同的一次滤波迭代。

## Slide 15: 电路结构—乘法累加器
设计准则
  每个运算单元的两端均用D触发器缓冲
  使用DEN、START信号控制累加器的清零
  使用DEN、END信号控制累加结果的输出
  下图中省略了DEN、START、END信号的流水线对齐

## Slide 16: 设计验证
由Matlab生成激励数据ROM的HDL文件
ModelSim进行仿真，导出数据文件（使用$fwrite）
使用Quartus编译整个Testbench，使用SignalTAP抓取数据，导出List文件
详情请参考 “可综合 RTL Testbench”参考设计

## Slide 17: 设计验证—Matlab配置
文件： gen_DUT_in_rom.m，生成激励信号数据和ROM 的RTL代码文件
  激励信号的类型，多音正弦、白噪、chirp扫频
  激励信号的向量长度，采样率，量化位数
gen_fir_coeff_rom.m，生成滤波器系数和ROM的RTL代码文件
  滤波器系数个数
  滤波器频响参数
  生成滤波器系数的matlab函数（fir2或firpm）
  滤波器系数的量化位数

## Slide 18: 设计验证—Testbench和RTL配置
文件： testbench.v，module testbench()
  时钟周期
  激励信号样点数
  激励ROM地址宽度
  发送激励样点的时间间隔
  激励信号的向量长度，采样率，量化位数
  RTL输入输出数据的字长
文件： testbench.v， module fir_inst()
  滤波器的输入字长
  滤波器的输出字长
  滤波器的ROM、RAM地址位宽
  滤波器系数个数

## Slide 19: 设计验证-ModelSim仿真
  使用不同的信号进行测试
  扫频信号，单音正弦，多音正弦，白噪声
  观察时域波形或导出数据文件，用Matlab分析
Chirp信号，时域，滤波前后
带通滤波器频响
滤波器输入多音正弦频谱
滤波器输出多音正弦频谱

## Slide 20: 设计验证-SignalTAP导出数据
  触发类型设定为segment，段长度为1
  使用输出使能作为触发信号
  观察时域波形或导出数据的list文件，用Matlab分析
带通滤波器频响
Chirp信号时域波形

## Slide 21: That’s All & Thank You