## Slide 1: 可综合 RTL Testbench
杜伟韬 duweitao@cuc.edu.cn
广播电视数字化工程中心
中国传媒大学

## Slide 2: 内 容
设计需求
电路结构
接口时序
数据自动生成
仿真数据导出
电路板数据采集、导出
Matlab 数据导入
数据分析

## Slide 3: 设计需求
设计一个可综合的Testbench电路
  可由Matlab自动生成数据信号
  能够以不同速率播出数据信号
  可以从ModelSim导出结果数据至Matlab
  可以从电路板中导出数据至Matlab

## Slide 4: 电路结构
数据生成模块由两级计数器构成
数据输出模块由一级带使能的计数器构成

## Slide 5: 接口时序
DUT的输入数据和输出数据均由使能信号驱动
DUT输入数据的速率通过Verilog参数配置

## Slide 6: 数据自动生成
使用Matlab的文本打印功能
将matlab中的数据矢量，按照生成ROM模块的verilog语法格式打印
生成一个ROM的module代码

## Slide 7: ModelSim 环境下 仿真数据导出
ModelSim > View > Memory List
右键 > export data pattern
保存到文件

## Slide 8: 电路板数据采集
Signal TAP 工具
分段采集，段长度为1
使用输出使能信号，高电平触发

## Slide 9: 电路板数据导出
Signal TAP
  右键 > Create Signal TAP II List File
  使用 带有 列操作 功能的文本编辑器
  去除无关的数据列和文件头
  保留有效的数据列

## Slide 10: Matlab 数据导入
Matlab > File > Import Data
选择 ModelSim 或 SignalTAP 生成的文件

## Slide 11: 数据分析
使用Matlab进行分析
例如，绘制时域、频域曲线